## Slide 1: Metody hodnocení stavu stromů
Ing. Jolana Juřicová

## Slide 2: Metody hodnocení
Ve třech krocích
1. vizuální šetření
2. speciální metodiky vizuálního hodnocení
3. přístrojový test
Vizuální metodiky hodnocení stavu stromů:
  VTA (Visual Tree Assessment)
  SIA (Statichs Integrierte Abschatzung)
  EHT (Evalution of Hazard Trees in Urban Areas)
  WTA (Wind load analysis)

## Slide 3: Metoda VTA
Vychází z teorie, že stromy jsou konstrukce, která samy sebe optimalizují
1. krok: vizuální kontrola stromů
2. krok: stanovení bezpečnosti na základě dutin, velikosti zbytkové stěny, vlastností dřeva (odběr Presslerovým přírůstoměrem , vyhodnocení pomocí fraktometrů)

## Slide 4: Metoda SIA
Odhad provozní bezpečnosti stromu na základě jeho druhu a dimenzí (výška, průměr kmene, tvar koruny)
Odhaluje tzv. přeštíhlení korun, tzn.stabilitu
http://www.arboristika.cz/publikace-odborne-texty/index.php
Vstupní hodnoty: průměr kmene, tloušťka borky, výška, tvar koruny (1-4), lokalita
Výpočet: základní hodnoty stability, minimální zbytkovou stěnu dutiny, návrh stabilizačního řezu, vliv aleje
Dle diagramů, viz pracovní list

## Slide 5: Metoda WLA
Kalkulace větrné zátěže
Metoda fungující na internetu jako placená služba, kdy si zákazník zadá parametry solitérních živých stromů
Je vypočítána odolnost proti zlomu (ne vývratu)
http://www.windloadanalysis.com/cs
Základní informace: druh stromu, výška stromu, průměr kmene ve výčetní výšce, tloušťka borky
Charakteristika stanoviště: země, kraj, město, nadmořská výška, maximální očekávaná síla větru (standardně 32 m.s-1), průměrná roční teplota

## Slide 6: Metoda EHT
Bere v úvahu přítomnost a rozsah defektu a také hodnotí cíle pádu
1. krok: sedm základních defektů řadíme do rizika středního nebo vysokého
2.krok: pomocí bodů jsou zhodnoceny:
  Pravděpodobnost pádu
  Velikost defektní části
  Pravděpodobnost zásahu cíle pádu

## Slide 7: Přístrojové metody hodnocení zdravotního stavu stromů
Přístrojové metody – snaha o diagnostiky defektů, které nejsou vizuálně zřejmé
Invazivní (odstranění nebo narušení pletiv), destruktivní (vývrty do defektu), nedestruktivní
Metody bodového hodnocení, metody komplexní
Testovací tyče – do trhlin, do kořenů
Presslerův nebozez – dutý vrták,
destruktivní, 5-10mm
Endoskop – sledování dutin, přes vyvrtaný otvor 3mm

## Slide 8: Přístrojové metody – princip rychlosti šíření zvuku
Princip: na jedné straně kmene je vysílač zvuku, na druhé přijímač, měří se rychlost šíření, nejlépe se zvuk šíří zdravým dřevem, dutiny, trhliny, hniloby obchází
Impulzní kladivo
Arbosonic (ADD)
Picus – soubor impulsních
kladiv napojených na
počítač, výsledkem barevný
obraz kmene
http://old.zf.mendelu.cz/veda-vyzkum/seminare/tvz/prispevky/Kolarik.pdf

## Slide 9: Další přístrojové metody
Penetrometry – měření odporu, který dřevo klade při průniku vrtáčku nebo jehly
Typy penetrometrů: Resistograph (SRN)
Teredo (SRN)
MicroProbe (USA)
Sibert DDD (UK)

## Slide 10: Další přístrojové metody
Sledování změn elektrického odporu – krátké impulsy jednosměrného proudu, sonda se vkládá do předem vyvrtaného otvoru
Typy: Shigometer, odporová tomografie
Celá řada faktorů ovlivňuje výsledek
Stromový radar (TreeRadar) –
neinvazivní systém skenování vnitřku
kmene stromu nebo skenování podzemí
pro analýzu kořenů, založen na principu
podzemního radaru (Ground Penetrating
Radar (GPR)), je plně nedestruktivní

## Slide 11: Tahové zkoušky
Static Integrated Method (SIM)
Hodnotí strom jako celek, spolehlivá, drahá metoda
Měří odolnost stromu proti zlomu a vyvrácení, výsledkem je hodnota bezpečnosti vyjádřená v %
Strom je uměle zatížen pomocí navijáku,
inklinometr měří náklon (odolnost proti
vývratu),
elastometr měří deformaci vláken
(odolnost proti zlomu)

## Slide 12: Tahové zkoušky

## Slide 13: Informační zdroje
http://www.svsmp.cz/mestska-zelen/realizovane-akce-1/zhodnoceni-provozni-bezpecnosti-dubu-rostouciho-pred-budovou-zapadoceskeho-muzea-v-plzni.aspx
http://old.zf.mendelu.cz/veda-vyzkum/seminare/tvz/prispevky/Kolarik.pdf
http://www.naturallytrees.com.au/page/picus_sonic_tomograph_ultrasound.html
http://www.safetrees.cz/sluzby/hodnoceni-stavu-stromu/provozni-bezpecnost-stromu.htm
http://www.treeworks.co.uk/seminars/seminar4review.phpl
http://www.windloadanalysis.com/cs
http://wood.mendelu.cz/cz/sections/FEM/?q=node/88
http://www.arboristika.cz/publikace-odborne-texty/index.php

## Slide 14: Děkuji za pozornost